## Slide 1: Les réseaux étendus
Lionel Brunie
Département Informatique
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

## Slide 2: Introduction
Interconnexion de LAN
Echelle métropolitaine : MAN
Echelle (inter-)nationale : WAN
Contraintes différentes = technologies (souvent) différentes
Interopérabilité ! Cf CCITT-> ITU, IETF, ATM Forum, Frame Relay Forum, IEEE, ANSI, ETSI, OSI, AFNOR
Autorités de régulation (ART)

## Slide 3: Les questions à se poser...
Quelles données ?
Quelle distance ?
Quels utilisateurs ?
Quelle technologie de transmission ?
Quels protocoles ?

## Slide 4: Acteurs WAN
(C)LEC : (Competitive) Local Exchange Carrier : le dernier kilomètre
IEC : Inter Exchange Carrier : les grands opérateurs
CAP : Competitive Access Provider
ISP : Internet Service Provider

## Slide 5: Connexions WAN
Lignes privées (spécialisées : LS) : paiement fixe. Applications : video conference, téléopérations chirurgicales, transferts bancaires
Lignes partagées : paiement à l’usage

## Slide 6: Connexions switchées (virtuelles)
Connexions point à point ou multipoint
Routage dynamique
Téléphone : à l’initialisation puis permanent (mode connecté)
Données : un paquet peut suivre une route différente (mode sans connexion)

## Slide 7: Commutation
Commutation de circuits : mise en place d’un circuit (virtuel) dédié utilisé pendant toute la durée de la transmission
Commutation de messages : routage dynamique de messages entiers
Commutation de paquets : découpage des messages en paquets . Possibilité de routage individuel
Commutation de cellules : découpage en cellules de taille fixe

## Slide 8: Commutation de circuits
Approche historique : téléphonie
Connexion point à point temporaire mais constante durant la communication (circuit ou canal)
Initialisation lourde
Bande-passante fixe dédiée
Transmission rapide une fois la connexion établie
Pas de correction d’erreurs
Facturation à la durée
Ex : RTC, RNIS, réseaux cellulaires

## Slide 9: Commutation de messages
Store and forward
Le message émis contient l’adresse de destination
Transmission au commutateur le plus proche ; stockage ; envoi vers le commutateur suivant en fonction de la charge du réseau/des commutateurs voisins
Avantage : meilleur dynamicité
Inconvénient : risque d’engorgement des commutateurs

## Slide 10: Commutation de paquets
Origine : transmission de données sur des réseaux analogiques => tolérance aux fautes et au bruit
Découpage des messages en petits paquets
Adresse de destination dans l’entête de chaque paquet
Deux types de services :
  sans connexion : chaque paquet est routé individuellement
  avec connexion : création d’un circuit virtuel commuté ; route identique pour tous les paquets
Facturation au nombre de paquets émis
Correction d’erreur possible, priorisation possible
Avantage : meilleure utilisation des ressources réseaux
Ex : Frame Relay, Internet

## Slide 11: Commutation de cellules
Ex : ATM
Intégration de services
Cellules de taille fixe (53 octets)
Division d’un lien physique en n conduits virtuels (virtual paths) et canaux virtuels (virtual channels)
Commutation de cellules (adresse de destination (VP, VC)) => circuit virtuel commuté ; bande-passante partagée
Qualité de service : possibilité de réservation de ressources
Initialisation à la connexion assez lourde

## Slide 12: Technologies de transmission de données
Boucle locale : analogique, numérique, radio
Réseaux sans fil/cellulaires
Câble
Lignes privées
Frame Relay
RNIS

## Slide 13: X25
Back to roots : 70’s
Protocole à commutation de paquets (CCITT, ITU)
Conçu pour des réseaux analogiques bruités => correction d’erreur à chaque nœud du réseau => grande latence => bon pour les données, pas bon pour le temps réel

## Slide 14: Frame Relay
Protocole à commutation de paquets avec connexion
Alternative aux liaisons privées
Possibilité de bande passante fixe ou variable
Frame Relay ne spécifie pas le mode de transport implémenté : on peut faire du FR sur ATM

## Slide 15: RNIS (ISDN)
Réseau Numérique à Intégration de Services (Integrated Services Digital Network)
Voix et Vidéo
Commutation de circuits
Lignes numériques à 64 Kbps (B(earer)-channels) ; contrôle sur un canal séparé (D(elta) channel)
Deux types de services :
  débit de base : 2 B-channels + 1 D channel à 16Kbps
  pro : 30 B channels + 1 D channel à 64 Kbps
RNIS large bande pour la fibre optique : jusqu’à 155 Mbps

## Slide 16: (A)DSL
(Asymmetrical) Digital Subscriber Line (DSL)
Fréquences différentes pour la voix et les données
Le trafic est agrégé au niveau du commutateur local avant d’être envoyé sur le réseau
DSL a beaucoup de déclinaisons

## Slide 17: Multiplexing
Objectifs : optimisation de l’utilisation du réseau => agrégation de flux de données avant transmission sur le backbone
Frequency Division Multiplexing (FDM) : signaux analogiques
Time Division Multiplexing (TDM) : données numériques
Wave Division Multiplexing (WDM) : signaux optiques

## Slide 18: ATM : qualité de service
Constant Bit Rate (CBR) : voix, vidéo
Variable Bit Rate (VBR) : données, vidéo compressée
  Real-time Variable Bit Rate (rt-VBR) : synchronisation
  Non-real-time Variable Bit Rate (nrt-VBR)
Available Bit Rate (ABR)
Unspecified Bit Rate (UBR)
Couche d’adaptation (AAL)

## Slide 19: Framing
Agglomération de morceaux de données issus de flux différents suivant un multiplexage temporel
Frame/superframe-extended superframe

## Slide 20: Frame Relay (E1-G703)
8 bits = 1 DS0 channel.
30 DS0 channels + 1 framing channel + 1 signaling channel =1 frame E-1 (CEPT-1 : Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications-1).
16 E-1 frames = 1 frame G.703 (ITU).

## Slide 21: Signaling
Informations de
  performance
  test
  configuration
Informations envoyés sur un canal spécial ou dans les canaux de données

## Slide 22: Autres protocoles de transport
Switched Multi-megabit Data Service (SMDS) / Distributed Queue Dual Bus (DQDB) : interconnexion de réseaux locaux, sans service de connexion (MAN)
Switched Ethernet
Optique : SONET/SDH
Protocoles spécifiques aux satellites

## Slide 23: Transport des données : composants
(Dé)Multiplexeurs
Switches
Répéteurs
Interfaces de connexion entre protocoles

## Slide 24: Conclusion
Très forte normalisation => assez peu de protocoles
Ouverture du marché => complexité de l’offre
Convergence voix-données-images-vidéos… calculs
Concept-clef : multiplexage
Protocoles de plus en plus pensés en fonction des services à offrir
Nouvelle frontière : l’intégration de ressources
  informatique sans fil => ubiquité/pervasif/ad hoc
  informatique partagée : grilles